## Slide 1: Изменения и дополнения в территориальной сметно-нормативной базе Республики Башкортостан

## Slide 2
Территориальная сметно-нормативная база РБ
В "
Приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.02.2017 года в федеральный реестр сметных нормативов внесены изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы Республики Башкортостан:
№ 579/пр. в "Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика Башкортостан. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы" (ТЕР 81-02-2001-И2(6)). Регистрационный номер сметного норматива № 736 от 28.02.2017г.
№ 580/пр. в "Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Республика Башкортостан. Изменения в территориальные единичные расценки на монтаж оборудования" (ТЕРм 81-03-2001-И2(6)). Регистрационный номер сметного норматива № 737 от 28.02.2017г.
№ 581/пр. в "Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. ТССЦ 81-01-2001. Республика Башкортостан. Изменения в территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве " (ТССЦ 81-01-2001-И2(6)). Регистрационный номер сметного норматива № 738 от 28.02.2017г.

## Slide 3
№ 582/пр. в "Территориальные сметные цены на перевозки грузов для строительства. ТССЦпг 81-01-2001. Республика Башкортостан. Изменения в территориальные сметные цены на перевозки грузов для строительства" (ТССЦпг 81-01-2001-И2(6)). Регистрационный номер сметного норматива № 739 от 28.02.2017г.
№ 588/пр. в "Территориальные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств. ТСЭМ 81-02-2001. Республика Башкортостан. Изменения в территориальные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств." (ТСЭМ 81-02-2001-И2(6)). Регистрационный номер сметного норматива № 740 от 28.02.2017г.
Письмом Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре от 27.03.2017 года № 12-14/57 «О внесении изменений в территориальные сметные нормативы в редакции 2014 года» вышеуказанные нормативы в составе действующей редакции ТСНБ, рекомендованы к применению в проектной документации объектов капитального строительства; строительство, реконструкция, и капитальный ремонт которых, финансируется за счет средств республики Башкортостан с 01.05.2017года.
Вышеуказанные изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы Республики Башкортостан выполнены в соответствии с изменениями и дополнениями в государственные нормативы – Выпуск 2: Приказ Минстроя России № 899/пр от 11.12.2015 года.

## Slide 4: Минстрой России
www.minstroyrf.ru

## Slide 5
Изменения в территориальных единичных расценках содержат:
214 новых норм
988 откорректированных норм и расценок
2 нормы исключены

## Slide 6: Изменения в территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы.
Дополнены
213 расценок
Изменены
128 расценок
Исключены
2 расценки

## Slide 7
Дополнена 1 расценка
Изменения в территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования. Республика Башкортостан.
Изменения в территориальные сметные нормативы. Территориальные сметные цены на перевозки грузов для строительства. Республика Башкортостан.
Изменены 860 расценок

## Slide 8: Изменения в территориальные сметные нормативы. Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве.
Наибольшие изменения коснулись
части 1 «Материалы для общестроительных работ»,
части 4 «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»,
части 5 «Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных строительных работ».
Добавлены
888 материалов
Уточнены цены на 6 материалов
Исключены 550 материалов, являющихся устаревшими и крайне редко применяемыми.

## Slide 9: Изменения в территориальные сметные нормативы. Территориальные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств.
Добавлены
4 механизма
Уточнены цены на 1 механизм

## Slide 10: О внесении изменений и дополнений в федеральную сметно-нормативную базу ФСНБ-2001
Новая федеральная сметно-нормативная база 2017 года.

## Slide 11
Приказами Минстроя России № 1038/пр и № 1039/пр от 30 декабря 2016 года утверждена и добавлена в реестр сметных нормативов новая редакции ГЭСН и ФЕР для применения с 31.03.2017 года.
Приказом Минстроя России № 41/пр от 24 января 2017 года внесены 646 дополнений в сборники ГЭСН-2014 и более 7000 изменений в сборники ФЕР-2014 (ГЭСН-2001 и ФЕР-2001 в редакции 2014 года).
В редакции приказов Минстроя России № 660/пр и № 661/пр от 29.03.2017 г. вышеуказанные сметные нормативы новой редакции ГЭСН и ФЕР вводятся с 28 апреля 2017 года.
Дополнение № 3 к сметно-нормативной базе ФСНБ (редакция базы 2014года) по приказу 41/пр от 24 января 2017 года отменяются с 28 апреля 2017 года.
Приказом Минстроя России № 886/пр от 15 июня 2017 года в реестр добавлены сведения об изменениях и дополнениях в государственные сметные нормативы (ГЭСН-2017, ФЕР-2017 (с Изм. 1)).

## Slide 12
Особенности ГЭСН-2017, ФЕР-2017
Уровень цен в базе остался тот же - 01.01.2000 года;
В полном объеме изменены коды материальных ресурсов, изменены коды механизмов в соответствии с новым Классификатором строительных ресурсов (КСР);
Новый Классификатор строительных ресурсов (КСР) состоит из 27 книг на материалы, изделия и конструкции; 9 книг на оборудование; 21 раздел по области применения машин и механизмов.
Новый классификатор строительных ресурсов призван обеспечить принципы гармонизации с общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2). Классификация осуществлена по области применения строительного ресурса (специализированным видам работ) и характеристикам строительного ресурса. В структуру ОКПД 2 заложены определенные преимущества, особенно в части пополнения ФГИС новыми материалами, изделиями, оборудованием и т. п.

## Slide 13
 | Материалы, изделия и конструкции
1 | Книга 01. Материалы для строительных и дорожных работ
2 | Книга 02. Щебень, гравий, песок, шлаки, смеси, глины, грунты
3 | Книга 03. Цементы, гипс, известь
4 | Книга 04. Бетоны, растворы, смеси строительные и асфальтобетонные
5 | Книга 05. Изделия из бетона, цемента и гипса
6 | Книга 06. Изделия керамические строительные
7 | Книга 07. Металлоконструкции строительные и их части из черных металлов
8 | Книга 08. Изделия металлические, металлопрокат, канаты
9 | Книга 09. Металлоконструкции строительные и их части из алюминия и алюминиевых сплавов
10 | Книга 10. Изделия прокатно-тянутые из цветных металлов и цветные металлы
11 | Книга 11. Изделия и конструкции из дерева и пластмассовых профилей
12 | Книга 12. Материалы и изделия кровельные рулонные, гидроизоляционные и теплоизоляционные, звукоизоляционные, черепица
13 | Книга 13. Изделия из природного камня
14 | Книга 14. Материалы лакокрасочные, антикоррозийные, защитные и аналогичные покрытия, клеи
15 | Книга 15. Малые архитектурные формы
16 | Книга 16. Материалы для садово-паркового и зеленого строительства
17 | Книга 17. Материалы и изделия огнеупорные
18 | Книга 18. Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения
19 | Книга 19. Материалы и изделия для систем вентиляции и кондиционирования воздуха
20 | Книга 20. Материалы монтажные и электроустановочные, изделия и конструкции
21 | Книга 21. Продукция кабельная
22 | Книга 22. Материалы для систем и сооружений связи, радиовещания и телевидения
23 | Книга 23. Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги стальные
24 | Книга 24. Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги из других материалов, кроме бетонных
25 | Книга 25. Материалы для строительства железных дорог
26 | Книга 26. Материалы и изделия для метрополитенов и тоннелей
27 | Книга 27. Материалы и изделия для сетей экологически чистого транспорта
Структура Классификатора строительных ресурсов (КСР)

## Slide 14
 | Оборудование
1 | Книга 61. Оборудование и устройства электронные связи, радиовещания, телевидения, охранно-пожарная сигнализация
2 | Книга 62. Оборудование, устройства и аппаратура электрические
3 | Книга 63. Оборудование, устройства и аппаратура для систем теплоснабжения
4 | Книга 64. Оборудование, устройства и аппаратура для систем вентиляции и кондиционирования воздуха
5 | Книга 65. Оборудование, устройства и аппаратура для водоснабжения и канализации
6 | Книга 66. Оборудование, устройства и аппаратура для системы газоснабжения
7 | Книга 67. Лифты
8 | Книга 68. Насосы и станции для перекачки и поднятия жидкостей
9 | Книга 69. Арматура трубопроводная и воздуховодная с электроприводом

## Slide 15
 | Машины и механизмы
 | Книга 91. Машины и механизмы
1 | 91.01. Машины для земляных работ
2 | 91.02. Машины и агрегаты для свайных и шпунтовых работ
3 | 91.03. Машины и агрегаты для тоннелестроения, горнопроходческих работ и строительства метрополитенов
4 | 91.04. Машины и агрегаты для бурения
5 | 91.05. Краны, кроме плавучих
6 | 91.06. Машины и механизмы подъемно-транспортные, кроме кранов
7 | 91.07. Машины для приготовления, подачи и укладки бетона и раствора
8 | 91.08. Машины для дорожного и аэродромного строительства
9 | 91.09. Машины для железнодорожного строительства
10 | 91.10. Машины для строительства магистральных трубопроводов
11 | 91.11. Машины для сооружений линий связи и электропередач
12 | 91.12. Машины для водохозяйственного строительства и мелиоративных работ
13 | 91.13. Средства автотранспортные специального назначения
14 | 91.14. Средства транспортные для транспортировки строительных материалов
15 | 91.15. Тракторы, прицепы тракторные
16 | 91.16. Электростанции
17 | 91.17. Устройства для термической обработки, сварки, испытаний и контроля сварных соединений
18 | 91.18. Станции компрессорные, компрессоры
19 | 91.19. Насосы, станции насосные, холодильные и замораживающие
20 | 91.20. Суда, плавучие машины и агрегаты для подводно-технических работ
21 | 91.21. Инструменты механизированные, приспособления, станки, агрегаты прочие

## Slide 16
Структура кода классификатора строительных ресурсов
Код ресурса
«Машины и механизмы»
XX.XX.XX.
XX.XX.XX-XXX
ОКПД 2 (КПЕС 2008)
Книга
Раздел
Группа
Позиция
Код ресурса
«Материалы, изделия, конструкции и оборудование,
применяемые в строительстве»
XX.XX.XX.
XX.X.XX.XX-XXXX
ОКПД 2 (КПЕС 2008)
Книга
Часть
Раздел
Группа
Позиция

## Slide 17
Примеры:
Книга 06: Изделия керамические строительные (23.3 ОКПД2 Материалы керамические строительные)
Часть 06.1: Кирпичи и изделия строительные из обожженной глины (23.32.1 ОКПД2 Кирпичи, черепица и изделия строительные из обожженной глины)
Раздел 06.1.01: Кирпичи и камни керамические неогнеупорные строительные (23.32.11.110 Кирпич керамический неогнеупорный строительный)
Группа 05. Кирпичи керамические
Порядковый номер ресурса (позиция) – 0036
Стоимость материалов в ФГИС будет без транспортных и заготовительно-складских затрат. Это будет средняя отпускная цена производителей + первая погрузка на транспортное средство. Для включения такой стоимости в смету сметчику необходимо будет дополнительно рассчитывать транспортные затраты и добавлять заготовительно-складские. Это очень существенное изменение!
ФССЦ-06.1.01.05-0036
Кирпич керамический одинарный,
размером 250х120х65 мм,
марка: 125 - 1000шт.
ФССЦ 401-0006
в старой редакции
Код в новом классификаторе
23.32.11.110-06.1.01.05-0036
Кирпич керамический одинарный,
размером 250х120х65 мм,
марка: 125 - 1000шт.

## Slide 18
Книга 91: Машины и механизмы
Раздел 91.02: Машины и агрегаты для свайных и шпунтовых работ
Группа 91.02.01: Вибропогружатели
Порядковый номер ресурса (позиция) – 003
ФСЭМ-91.02.01-003
Вибропогружатели
высокочастотные для погружения
свай до 1,5 т - маш.-ч
ФСЭМ 140401
в старой редакции
Код в новом классификаторе
28.92.30.91.02.01-003
Вибропогружатели
высокочастотные для погружения
свай до 1,5 т - маш.-ч

## Slide 19
Книга 61: Оборудование и устройства электронные связи, радиовещания, телевидения, охранно-пожарная сигнализация
Часть 61.2: Приборы и аппаратура для систем охранной и пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения
Раздел 61.2.01: Извещатели охранные
Группа 61.2.01.01: Извещатели охранные акустические
Порядковый номер ресурса (позиция) – 0024
ФССЦ-61.1.01.01-0005
Извещатель охранный для
закрытых помещений,
звуковой АСТРА-С - 10 шт.
Код в новом классификаторе
26.30.40.61.2.01.01-0024
Извещатель охранный для
закрытых помещений,
звуковой АСТРА-С - 10 шт.
ФССЦ - 509-3886
в старой редакции

## Slide 20
Открытые расценки (в новой базе неучтенные ресурсы указаны непосредственно в ГЭСН, замен ресурсов в ФЕР сравнительно с ГЭСН нет);
по всем сборникам добавлен пункт, в котором уточняется единица измерения, например: вместо «1 штуки» используются «1 счетчик», «1 кран», «1 котел», «1 узел», что никак не повлияло на нормативные показатели;
Изменен состав нормативов, цены, трудозатраты;
ЗТР изменены в 154 нормах, расход материалов в 10300 позициях;
В ряде норм изменился состав работ, но затраты труда остались прежними;
Есть изменения в классификации грузов;
Стоимость инженерного оборудования выделена в отдельные книги (61-67 книги в КСР);
в ФСНБ-2014 было примерно 69 100 нормативов ресурсов;
в ФСНБ-2017 теперь примерно 66 560 нормативов, из них - 7 710 оборудования.

## Slide 21
Ранее в «Разделе 40 Сметные цены на эксплуатацию автотранспортных средств» Сборника расценок на эксплуатацию машин и механизмов были учтены сметные цены на автотранспорт, рассчитанные с учетом норм накладных расходов и сметной прибыли, а в новой версии в «Разделе 91.14 Средства транспортные для транспортировки строительных материалов» теперь снова НЕ УЧТЕНЫ накладные расходы и сметная прибыль от фонда оплаты труда водителей. Затраты труда водителей учтены в нормах, как затраты труда механизаторов, что привело к увеличению затрат труда механизаторов по каждой норме; оплата труда механизаторов входит в базу для исчисления НР и СП;
Отсутствует перечень средств малой механизации, инструмента и инвентаря, затраты которых учтены в норме накладных расходов. В результате чего, в некоторых нормах остались шуруповерты, шлифмашинки, сварочные аппараты, из других норм исключили не только указанное оборудование, но и компрессоры, вибраторы и отбойные молотки, которые сложно назвать инструментом;
Механизмы с отраслевой принадлежностью в новой базе исключены, и в расценках заменены на обычные механизмы:
- код 070103 - бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 96кВт (130 л.с.) (теперь надо применять 91.01.01-036) - Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)
- код 060201 - экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 0,4 м3 (теперь надо применять 91.01.05-084) - Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,4 м3
- код 021102 – краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10т (теперь надо применять 91.05.05-014) - Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
- код 021104 - краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16т (теперь надо применять 91.05.05-015) - Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
Откорректирован список механизмов, для которых необходимо считать перебазировку отдельно.

## Slide 22
Спасибо за внимание!