## Slide 1
Актуальные методические документы (МДС), регламентирующие ценообразование в строительстве. Методики применения сметных цен на строительные ресурсы, машины и механизмы, затраты труда, перевозку грузов, определение сметных цен на материалы, изделия и конструкции

## Slide 2
Методика определения сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов, приложение к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 декабря 2016 г. № 999/пр
Разработка сметной документации ресурсным методом
Сметные цены на эксплуатацию машин и механизмов предназначены для:
-определения сметных затрат на эксплуатацию машин и механизмов при составлении сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства и капитального ремонта многоквартирного домов.
-разработки и актуализации нормативов цены строительства и НЦКР в соответствующем уровне цен.
-разработки индексов изменения сметной стоимости строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ.

## Slide 3
Методика определения сметных цен на затраты труда в строительстве, приложение к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 декабря 2016 г. № 1000/пр
Сметные цены на затраты труда в строительстве предназначены для разработки и актуализации нормативов цены строительства и НЦКР соответствующем уровне цен, составления сметной документации, разработки индексов изменения сметной стоимости строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ (далее - строительные работы).

## Slide 4
Методика определения сметных цен на материалы, изделия, конструкции, оборудование и цен услуг на перевозку грузов для строительства, приложение к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 декабря 2016 г. № 1001/пр
Сметные цены предназначены для:
-определения сметных затрат на материальные ресурсы при составлении сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт зданий и сооружений.
-разработки и актуализации нормативов цены строительства и НЦКР в соответствующем уровне цен.
-разработки индексов изменения сметной стоимости строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ.
Цены услуг применяются для определения в сметной документации затрат на доставку грузов на приобъектный склад строительной площадки.

## Slide 5
Методика определения сметных цен на затраты труда в строительстве
-Сметные цены на затраты труда в строительстве формируются в территориальном разрезе для каждого субъекта Российской Федерации и разрабатываются ежегодно в текущем уровне цен.
-Сметные цены на затраты труда в строительстве определяются на основании информации о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников по полному кругу организаций по субъектам Российской Федерации, представленной Федеральной службой государственной статистики.
-В фонд начисленной заработной платы при проведении статистических наблюдений включаются начисленные работникам суммы оплаты труда в денежной и неденежной формах (с учетом налога на доходы физических лиц и других удержаний в соответствии с законодательством Российской Федерации) за отработанное и неотработанное время, компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда, доплаты и надбавки, премии, единовременные поощрительные выплаты, а также оплата питания и
проживания, имеющая систематический характер.

## Slide 6
-Сметные цены на затраты труда в строительстве определяются с учетом тарифной системы оплаты труда, основанной на тарифной дифференциации заработной платы работников различных категорий.
-Тарифная система оплаты труда устанавливается с учетом единого тарифно- квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС), единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих или профессиональных стандартов, а также с учетом государственных гарантий по оплате труда.
-Тарифной системой устанавливаются тарифные ставки по тарифным разрядам и тарифные коэффициенты.

## Slide 8
Приложение к Методике определения сметных цен на затраты труда в строительстве
-Надбавки, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в том числе:
начислении по районным коэффициентам и коэффициентам за работу в тяжелых природно- климатических условиях, производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
-Другие виды расходов, произведенных в пользу работника, предусмотренные трудовым договором и (или) коллективным договором.
-Выплаты стимулирующего характера по системным положениям: премии (включая стоимость натуральных премий) за произведенные результаты, в том числе премии за ввод объектов в эксплуатацию и вознаграждения по итогам работ за год, надбавки к тарифным ставкам и окладам за профессиональное мастерство и т.д.

## Slide 9
Методика определения сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов
-Сметные цены на эксплуатацию машин и механизмов формируются в территориальном разрезе для каждого субъекта Российской Федерации по номенклатуре машин и механизмов, предусмотренной классификатором строительных ресурсов.
-Сметные цены на эксплуатацию машин и механизмов, в том числе зарубежного производства, разрабатываются с учетом их дифференциации по типоразмерным группам, устанавливаемым по основному техническому параметру для данного вида (типа) машин и механизмов в соответствии с классификатором строительных ресурсов.

## Slide 10
Смаш. = А + Р + Б + З + Э + С + Г + П
А - нормативный показатель амортизационных отчислений на полное восстановление, руб./маш.-ч;
Р - нормативный показатель затрат на выполнение всех видов ремонтов, технического обслуживания, диагностирования машин, руб./маш.-ч;
Б - нормативный показатель затрат на замену быстроизнашивающихся частей, руб./маш.-ч;
З - нормативный показатель затрат на оплату труда рабочих, управляющих машинами (машинистов, водителей), руб./маш.-ч;
Э - нормативный показатель затрат на энергоносители, руб./маш.-ч;
С - нормативный показатель затрат на смазочные материалы, руб./маш. -ч;
Г - нормативный показатель затрат на гидравлическую и охлаждающую жидкость, руб./маш.-ч;
П - нормативный показатель затрат на перебазировку машин, руб./маш.-ч.
ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПОСТАТЕЙНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАТРАТ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН

## Slide 11
Сравнительная таблица средних показателей годового режима работы машин и механизмов с дифференциацией по температурным зонам
 | МДС 81-3.99 | Методика определения сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов (приказ Минстроя РФ от 20 декабря 2016 г. № 999/пр) | МДС 81-3.99 | Методика определения сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов (приказ Минстроя РФ от 20 декабря 2016 г. № 999/пр)
Наименование машин | Годовой режим работы машин (Т) для базисного района (III темп. зона), маш-ч |  | Поправочные коэффициенты Температурная зона IV | 
Бульдозеры | 2300 | 2900 | 0,85 | 0,95
Краны на гусеничном ходу | 2300 | 3400 | 0,95 | 0,95
Прочие машины | 2300 | 2900 | 0,95 | 0,95
Скреперы | 1500 | 2200 | 0,85 | 0,95
Трубоукладчики | 2300 | 2200 | 0,95 | 0,95
Краны башенные | 2600 | 4500 | 0,95 | 0,95

## Slide 12
Методика определения сметных цен на материалы, изделия, конструкции, оборудование и цен услуг на перевозку грузов для строительства
-Сметные цены и цены услуг определяются по номенклатуре материальных ресурсов в соответствии с классификатором строительных ресурсов.
-Сметные цены и цены услуг на автомобильные перевозки определяются в территориальном разрезе для каждого субъекта Российской Федерации по номенклатуре материальных ресурсов, производство (реализация) которых осуществляется производителями (поставщиками) материальных ресурсов на территории субъекта Российской Федерации.
-Сметные цены определяются как средневзвешенные по объему реализации показатели отпускных цен на соответствующие виды ресурсов, сложившиеся на территории субъектов Российской Федерации

## Slide 13
Сметная цена рассчитывается по формуле:
Сметные цены, сформированные в порядке, предусмотренном настоящим разделом, не учитывают транспортные расходы по доставке материальных ресурсов от производителей (поставщиков) до приобъектного склада строительной площадки и заготовительно-складские расходы. Транспортные и заготовительно-складские расходы определяются при составлении сметной документации в порядке, установленном в Методике применения сметных цен строительных ресурсов

## Slide 14
Методика определения сметных цен на материалы, изделия, конструкции, оборудование и цен услуг на перевозку грузов для строительства
-Определение сметных цен и цен услуг и их размещение в Федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве осуществляются государственным учреждением, подведомственным Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее -государственное учреждение).
-Сметные цены определяются на основании информации об отпускных ценах (ценах реализации) на используемые при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства материалов, изделий, конструкций и оборудования.
-Отпускные цены (цены реализации) материальных ресурсов отечественного производства включают в себя стоимость тары, упаковки и реквизита (при наличии таковых), стоимость комплекта запасных частей на гарантийный срок эксплуатации (для оборудования), затраты на погрузку продукции на транспортные средства у склада производителя.
-Отпускные цены определяются без учета НДС.

## Slide 15
-Цены услуг на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом разрабатываются с дифференциацией по классам грузов и видам автотранспортных средств.
-Цены услуг на транспортировку строительных грузов в кузове транспортного средства (автомобиля бортового, автомобиля-самосвала) (Цт) в расчете на 1 т груза определяются по формуле :
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕН УСЛУГ НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ

## Slide 16
Цены услуг на транспортировку строительных грузов в кузове транспортного средства (автомобиля бортового, автомобиля – самосвала) (Цт) в расчете на 1 т груза определяются
Пп – плечо перевозки грузов для транспортных средств данного вида и данной грузоподъёмности, км;
2 – коэффициент, учитывающий расстояние обратного (порожнего) пробега;
60 – перевод времени перемещения транспортного средства в минуты, мин./ч;
С – скорость перемещения транспортного средства в среднем за год, км/ч.;
Впр – суммарное время загрузки транспортного средства с максимальным использованием его грузоподъемности и объема кузова и полной разгрузки груза, мин.;
Сцэ – сметная цена на эксплуатацию транспортного средства, руб./маш.-ч.;
Гр – паспортная грузоподъемность транспортного средства с учетом требований по весовым и габаритным ограничениям для тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, установленных законодательством Российской Федерации, т;
Кг – коэффициент использования транспортного средства по его грузоподъемности в зависимости от характера груза, его удельной плотности, конструктивной специфики и т.п. Коэффициент принимается по данным таблицы 1.
Нр – накладные расходы, руб.;
Сп – сметная прибыль, руб.
Показатель скорости перемещения автомобильного транспорта (С) принимается:
при доставке грузов по городским дорогам - 24 км/ч.;
при доставке грузов по дорогам, не относящимся к городским, - 49 км/ч.

## Slide 17
Коэффициенты использования грузоподъемности транспортного средства при полной загрузке кузова (Кг)
Класс грузов | Интервалы коэффициентов использования транспортного средства | Коэффициент использования грузоподъемности транспортного средства Кг
1 | 2 | 3
1 | 1,0 | 1,0
2 | 0,99-0,71 | 0,85
3 | 0,70-0,51 | 0,60
4 | 0,50-0,40 | 0,45

## Slide 18
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕН УСЛУГ ПО АРЕНДЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕН УСЛУГ НА ВНУТРЕННИЕ ВОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕН УСЛУГ НА МОРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ В КАБОТАЖНОМ ПЛАВАНИИ
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕН УСЛУГ НА ВОЗДУШНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

## Slide 19
«Методика применения сметных цен строительных ресурсов», утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. № 77/пр.
Порядок применения сметных цен строительных ресурсов предназначен для:
-определения сметных затрат на строительные ресурсы при составлении сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства в соответствующем уровне цен;
-разработки и актуализации нормативов цены строительства и нормативов цены конструктивных решений в соответствующем уровне цен;
-разработки индексов изменения сметной стоимости строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ.

## Slide 20
-Сметные цены строительных ресурсов, опубликованные в Федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, определены в соответствии с требованиями методики определения сметных цен на затраты труда в строительстве, методики определения сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов, методики определения сметных цен на материалы, изделия, конструкции, оборудование и цен услуг на перевозку грузов для строительства, сформированы в территориальном разрезе для каждого субъекта Российской Федерации, установлены расчетным путем на принятую единицу измерения, по номенклатуре машин, механизмов, материалов, изделий, конструкций и оборудования в соответствии с классификатором строительных ресурсов.
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ СМЕТНЫХ ЦЕН НА ЗАТРАТЫ ТРУДА
-Сметные цены на затраты труда определены на основании информации о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников по субъектам Российской Федерации, представленной Федеральной службой государственной статистики, и рассчитаны с учетом дифференциации по тарифным разрядам (категориям), предусмотренным тарифной системой оплаты труда на измеритель 1 человеко-час (чел.-ч.)

## Slide 21
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ СМЕТНЫХ ЦЕН НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ
МАШИН И МЕХАНИЗМОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СМЕТНОЙ
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
-Сметные цены на эксплуатацию машин и механизмов отражают общие, суммарные затраты на их эксплуатацию в расчете на 1 машино-час (маш.-ч.).
-Сметные цены на эксплуатацию машин и механизмов разработаны с учетом их дифференциации по типоразмерным группам, устанавливаемым по основному техническому параметру для данного вида (типа) машин и механизмов, в соответствии с классификатором строительных ресурсов.
-Сметными ценами на эксплуатацию машин и механизмов учтены отчисления на полное восстановление, затраты на выполнение всех видов ремонтов, технического обслуживания, диагностирования машин, замену быстроизнашивающихся частей, затрат на оплату труда рабочих, управляющих машинами (машинистов, водителей), затрат на энергоносители, затрат на смазочные материалы, затрат на гидравлическую и охлаждающую жидкости и перебазировку машин (за исключением машин и механизмов, перечень которых
приведен в приложении к методике по определению цен эксплуатации машин и механизмов).

## Slide 22
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ, ОБОРУДОВАНИЕ
-Сметные цены на материалы, изделия, конструкции, оборудование (далее -материальные ресурсы) определены на основании информации об отпускных ценах (ценах реализации) материальных ресурсов, используемых при строительстве объектов капитального строительства.
-При составлении сметной документации затраты на материальные ресурсы определяются на основании сметных цен строительных ресурсов, цен услуг, с учетом заготовительно-складских расходов.
-На основании сметной документации, разработанной с использованием сметных норм, формируется ресурсная ведомость, в соответствии с которой осуществляется выборка материальных ресурсов, применяемых при строительстве.

## Slide 23
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ, ОБОРУДОВАНИЕ
-Для каждого вида материального ресурса определяются два ближайших к месту расположения объекта капитального строительства производителя (поставщика) с целью формирования экономически эффективных маршрутов перевозки грузов для строительства, с учетом вида транспорта и подвижного состава, а также класса груза и массы брутто на установленную единицу измерения материального ресурса в соответствии с классификатором строительных ресурсов.
-Экономически эффективные маршруты перевозки материальных ресурсов от двух ближайших производителей (поставщиков) определяются на основании данных открытых источников по всей номенклатуре материальных ресурсов, от каждого из определенных производителя (поставщика), исходя из принципа минимизации издержек на перевозку, в том числе затрат на перевалку, а также на основании цен услуг на перевозку соответствующим видом (видами) транспорта.
-Для расчета сметной стоимости материального ресурса принимается сметная цена, опубликованная в Федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве по субъекту Российской Федерации, на территории которого расположен производитель (поставщик) соответствующего материального ресурса.
-Показатель ЗСР дифференцируется по следующим видам материальных
ресурсов:
строительные материалы (за исключением металлических 2 %
конструкций) -
металлические строительные конструкции - 0,75 %
Оборудование 1,5 %

## Slide 24
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕН УСЛУГ НА ПЕРЕВОЗКУ
ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
-Цены услуг на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом (далее - цены услуг автомобильного транспорта) определены на установленную единицу измерения с дифференциацией по классам грузов и видам автотранспортных средств (класс груза определяется в соответствии с Приложением №2 Методики определения сметных цен на материалы, изделия, конструкции, оборудование).
-При составлении сметной документации затраты на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом определяются в соответствии с ценами услуг на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом, опубликованными в Федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве с учетом эффективного использования вида автотранспортного средства.
-При осуществлении перевозки в пределах административных границ субъекта Российской Федерации стоимость перевозки определяется на основании цен услуг, опубликованных в Федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве по субъекту Российской Федерации, на территории которого она осуществляется.
-Стоимость погрузочно-разгрузочных работ при осуществлении перевалки грузов и разгрузке на приобъектном складе принимается в соответствии с ценами на погрузочно-разгрузочные работы, опубликованными в Федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве.

## Slide 25
 |  | Составлен в текущих ценах по состоянию на 01/10/2017 |  |  |  |  |  |  | 
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы в текущих ценах, руб |  |  | Общая стоимость в текущих ценах, руб |  | 
 |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Материалы | Всего | Экспл. маш. | Материалы
 |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ГЭСН06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки (100 м3) | 0,01 |  |  |  |  |  | 
 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) (чел.час) | 1,8 | 131,02 |  |  | 235,84 |  | 
 | 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) | 0,18 |  |  |  |  |  | 
 | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т (маш.час) | 0,18 |  |  |  |  |  | 
 | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный (маш.час) | 0,48 |  |  |  |  | 0,89 | 
 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш. час) | 0,1 |  |  |  |  |  | 
 | 01.7.03.01-0001 | Вода (м3) | 0,002 |  |  | 20,54 |  |  | 0,04
 | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм (м2) | 2,5 |  |  | 3,92 |  |  | 9,8
 | 04.1.02.06 | Бетон (м3) | 1,02 |  |  |  |  |  | 
2 | 04.01.02.05-0005 | Бетон тяжелый, класс 12,5 (М150) (м3) | 1,02 |  |  | 2529,95 |  |  | 2580,55

## Slide 26
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ